##### ПРОФЕСІЙНА СЕРІЯ

##### Modell/Model/Модель: TC600P  TC700P

##### DE Gebrauchsanweisung

Fliesenschneider

##### GB Operating/Safety Instructions

##### Tile cutter

RU Инструкция по эксплуатации и

техническому обслуживанию

##### Ручной плиткорез

##### UA Інструкція з експлуатації і

##### Технічного обслуговування

##### Ручний плиткоріз

UK-2018-03-31

Зміст

Технічні характеристики.............................................................................3

Правила з техніки безпеки……………………………………………………..4

Установка та  експлуатація........................................................4

Гарантійне зобов'язання.............................................................7

Шановний користувачу

Компанія  висловлює Вам свою глибоку вдячність за придбання даного електроінструменту.

Вироби під торговою маркою  постійно вдосконалюються і поліпшуються.

Тому технічні характеристики і дизайн можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Приносимо Вам наші найглибші вибачення за можливі завдані цим незручності.

Увага! Уважно вивчіть цю інструкцію по експлуатації та технічного обслуговування. Зберігайте її в захищеному місці.

Технічні характеристики

| Параметри \ Моделі | TC600P | TC700P |
| --- | --- | --- |
| Довжина різу, мм | 600 | 700 |
| Глибина різання, мм | 14 | 14 |
| Кут різання,° | 0-60° | 0-60° |
| Маса, кг | 6,21 | 6,88 |

Правила з техніки безпеки

Для предотвращения царапин, порезов и прочих неприятностей стоит пользоваться строительными перчатками. В процессе разрезания плитки ни в коем случае не допускается, чтобы пальцы попали под режущий ролик. Также поле получения надреза плитку необходимо по нему изламывать, при этом образовываются небольшие частички, которые могут попасть в глаза – оденьте защитные очки.

Установка та  експлуатація

1.Монтажні елементи, деталі і інструменти  (мал.1)

2.	   Пересувна система: вставте направляючий механізм в ковзаючі компоненти  (мал. 2)

3.

Встановіть розсувну систему: закріпіть кріплення 1 і кріплення 2 на алюмінієвій основі  (мал. 3)

4.	Зафіксуйте систему регулювання : використовуйте шестигранну  ручку, фіксуючи систему регулювання (мал. 4)

5.	Завершення установки (мал.5)

6.	Метод різання: при початку різання спочатку відрегулюйте систему регулювання, помістіть плиту на підставу, потім різак повинен легко торкнутися плитки, натисніть на важіль в напрямку стрілки і поставте позначку для різу (мал. 6)

7. Метод розлому: злегка натисніть кінець рукоятки в напрямку стрілки (мал. 7)

8.Метод різу під кутом: відрегулюйте кут, метод роботи такий же, як на мал. 6 і мал.7 (мал. 8)

Гарантійне зобов'язання

На електроінструмент поширюється гарантія, відповідно до терміну, зазначеного в гарантійному талоні.

Ви можете ознайомитися з правилами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні, що додається до інструкції по експлуатації.

Виготовлено в КНР.

Дата виготовлення вказана на упаковці.

Оглавление

Технические характеристики......................................................................9

Правила по технике безопасности …………………………………………..9

Учтановка и эксплуатация........................................................9

Гарантийное обязательство.............................................................13

Уважаемый покупатель!

Компания  выражает Вам свою глубочайшую признательность за приобретение данного электроинструмента.

Изделия под торговой маркойпостоянно усовершенствуются и улучшаются.

Поэтому технические характеристики и дизайн могут меняться без предварительного уведомления.  Приносим Вам наши глубочайшие извинения за возможные  причиненные этим неудобства.

Внимательно изучите данную инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию. Храните её в защищенном месте.

Технические характеристики

| Параметры \ Модели | TC600P | TC700P |
| --- | --- | --- |
| Длина реза, мм | 600 | 700 |
| Толщина резания, мм | 14 | 14 |
| Угол резания,° | 0-60° | 0-60° |
| Масса, кг | 6,21 | 6,88 |

Правила по технике безопасности

Для предотвращения царапин, порезов и прочих неприятностей стоит пользоваться строительными перчатками. В процессе разрезания плитки ни в коем случае не допускается, чтобы пальцы попали под режущий ролик. Также поле получения надреза плитку необходимо по нему изламывать, при этом образовываются небольшие частички, которые могут попасть в глаза – оденьте защитные очки.

Установка и эксплуатация

- Монтажные элементы, детали и инструменты  (рис.1)

- Передвижная система: вставьте направляющий механизм в скользящие компоненты (рис. 2)

- Установите раздвижную систему: закрепите крепеж 1 и крепеж 2 на алюминиевой основе  (рис. 3)

- Зафиксируйте систему регулировки: используйте шестигранную ручку, фиксируя  систему регулировки (рис. 4)

- Завершение установки (рис.5)

- Метод резания: при начале резания сначала отрегулируйте  систему регулировки, поместите плиту на основание, затем резак должен легко коснуться плитки, надавите на рычаг в направлении стрелки и поставьте метку для реза   (рис. 6)

- Метод разлома: слегка нажмите конец рукоятки в направлении стрелки  (рис. 7)

- Метод реза  под углом : отрегулируйте угол,  метод работы такой же, как на рис. 6 и рис.7 (рис. 8)

Гарантийное обязательство

На электроинструмент распространяется гарантия, согласно сроку, указанному в гарантийном талоне.

Вы можете ознакомиться с правилами гарантийного обслуживания в гарантийном талоне, прилагаемом к инструкции по эксплуатаци.

Изготовлено в КНР.

Дата изготовления указана на упаковке.

# Text boxes

шуруп M8x25

шкала

підшипник

шуруп M8X40

різак

подшипник

шуруп M8x25

шкала

шуруп M8X40

резак