RU Инструкция по эксплуатации и

Техническому обслуживанию.

Бензиновый генератор

Модель:PG-8709X

2012-03-30

Содержание:

Описание оборудования	3

Технические характеристики	4

Комплектность поставки	4

Правила по технике безопасности	4

Правила по эксплуатации оборудования	7

Техническое обслуживание оборудования	13

Срок службы	14

Гарантийное обязательство	14

Уважаемый покупатель!

Компания  выражает Вам свою глубочайшую признательность за приобретение генератора.

Изделия под торговой маркой  постоянно усовершенствуются и улучшаются.

Поэтому технические характеристики и дизайн могут меняться без предварительного уведомления.  Приносим Вам наши глубочайшие извинения за возможные  причиненные этим неудобства.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕДИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ!

Генераторы предназначены для обеспечения безопасной и надежной службы, если они эксплуатируются в соответствии с инструкциями. До начала эксплуатации генератора необходимо прочитать и понять настоящее руководство для пользователя. Вы можете избежать возникновения аварий и несчастных случаев, ознакомившись со средствами управления генератором и соблюдая безопасные процедуры работы.

Описание оборудования

Внешний вид

Технические характеристики модели

| Параметры \ Модель | PG-8709X |
| --- | --- |
| Максимальная мощность, Вт | 720 |
| Номинальная мощность, Вт | 650 |
| Выход переменного тока, В | 230~50Гц |
| Выход постоянного тока, В-A | 12B/5,3A |
| Двигатель | 2-х тактный |
| Объем двигателя, см3 | 63,6 |
| Топливо | Бензин АИ92 + масло (50:1) |
| Объем топливного бака, л | 4.2 |
| Расход топлива, л/ч | 0,7 |
| Система запуска | Ручной запуск |
| Уровень шума, Дб | 95 |
| Габаритные размеры, см | 36.5x31x29.7 |
| Масса, кг | 16,5 |

Комплектность поставки

1. Торцовочный гаечный ключ для свечи зажигания 	1 шт.

2. Комплект шнуров питания постоянного тока	1 комплект

3. Ручка для транспортировки	 			1 комплект

4. Двусторонняя отвертка				1 шт.

Правила по технике безопасности.

- Не начинайте эксплуатировать устройство до того, как полностью и внимательно прочтете данное руководство!

- Не используйте устройство внутри помещения или в любом плохо проветриваемом месте!

- Слейте топливо из бака или карбюратора, если установка не используется в течение длительного времени или перевозится автомобильным транспортом!

- При заправке топлива остановите установку и не курите. Если топливо разлилось, сразу же вытрите его!

- Не выставляйте чрезмерную скорость двигателя!

- Во время работы устройства не трогайте его мокрыми руками!

- Никогда не эксплуатируйте установку в дождь или снег!

- Используйте или храните установку вдали от огня и источника тепла!

- Не подключайте установку к источнику питания от энергосистемы общего пользования и не подключайте одну установку к другой!

- Перед запуском не подключайте электрический аппарат. После запуска установки, поверните рычаг-регулятор скорости двигателя в положение "БЫСТРО" (FAST) и не вставляйте вилку в розетку, пока устройство не будет стабильно работать!

- Устройство должно храниться в сухом и чистом помещении, вдали от легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ!

### Информация об опасности

Генераторы предназначены для обеспечения безопасной и надежной службы, если они эксплуатируются в соответствии с инструкциями. До начала эксплуатации генератора необходимо прочитать и понять настоящее руководство для пользователя. Вы можете избежать возникновения аварий и несчастных случаев, ознакомившись со средствами управления генератором и соблюдая безопасные процедуры работы.

Ответственность оператора

- Знать, как быстро остановить генератор в случае аварии.

- Понимать, как надо использовать все средства управления (рычаги) генератора, выходные розетки и соединения.

- Убедиться, что любой человек, эксплуатирующий генератор, прошел должный инструктаж. Не позволяйте детям использовать генератор без надзора родителей.

Опасность угарного газа

- Выхлопные газы содержат ядовитый оксид углерода – бесцветный газ без запаха, или угарный газ. Вдыхание выхлопных газов может привести к потере сознания и смерти.

- Если вы эксплуатируете генератор в закрытом помещении, или даже частично закрытом месте, воздух, который вы вдыхаете, может содержать опасное количество выхлопных газов. Для выведения выхлопного газа из здания, обеспечьте достаточную вентиляцию.

Опасность поражения электрическим током

- Генератор вырабатывает достаточно электроэнергии, чтобы вызвать серьезное поражение или смерть от электрического удара в случае неправильного использования генератора.

- Использование генератора или электроприбора в условиях влажности, например, дождя или снега, около бассейна, или системы орошения (спринклевания), или когда у вас мокрые руки, может вызвать смерть от электрического удара. Держите генератор в сухом месте.

- Если генератор хранится на улице, незащищенный от воздействия погодных факторов, перед каждым использованием проверяйте все электрические компоненты на панели управления. Влага или лед могут вызвать неисправность или короткое замыкание в электрических деталях, что в свою очередь может привести к поражению электрическим током.

- Не подключайте установку к электрической системе здания, если квалифицированный электрик не установил изолирующий выключатель.

Опасности пожара и ожогов

- Выхлопная система нагревается достаточно сильно, чтобы произошло возгорание некоторых материалов.

  - Держите генератор на расстоянии, по меньшей мере, 1 метр от зданий и другого оборудования во время работы.

  - Храните легковоспламеняющиеся материалы вдали от генератора.

  - Не закрывайте генератор какой-либо конструкцией.

- В ходе работы глушитель очень сильно нагревается и остается горячим в течение определенного времени после остановки двигателя. Будьте осторожны и не прикасайтесь к глушителю, пока он горячий. Дайте двигателю остыть, перед тем, как убирать генератор в помещение.

- В определенных условиях бензин является чрезвычайно горючим и взрывоопасным веществом. Не курите и не допускайте образования пламени или искр там, где заправляется генератор или где хранится бензин. Заправляйте генератор в хорошо проветриваемом месте, когда двигатель остановлен.

- Топливные пары являются чрезвычайно горючими и могут воспламениться после запуска двигателя. Перед запуском генератора убедитесь, что любое количество разлитого топлива было полностью вытерто.

- Во время выполнения заправки не курите. Не проливайте топливо.

Заземлите генератор.

Не присоединяйте к электрической розетке.

Не соединяйте с другим генератором.

# Правила по эксплуатации оборудования:

ВНИМАНИЕ! Генератор PG-8709X не оснащен автоматическим регулятором напряжения (блоком AVR). Отсутствие блока AVR не позволяет подключать к этому генератору сложные бытовые приборы и высокоточную аппаратуру без дополнительного подключения перед прибором стабилизатора напряжения.

ПРОВЕРКИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После запуска двигателя глушитель и двигатель станут очень горячими. При выполнении проверки или ремонта не прикасайтесь к ним до тех пор, пока они не остынут.

Емкость топливного бака: 4 л

Необходимо оставить свободное пространство, приблизительно 1/4

дюйма, для расширения топлива.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Должна использоваться бензино-масляная смесь.

В противном случае двигатель перегреется.

Бензин и масло должны смешиваться в соотношении 50:1 или 40:1 (в летний период).

Необходимо использовать специальное масло, предназначенное для двухтактных двигателей.

Применяйте масло марки API TC или JASO FC.

Отмеряйте масло с помощью крышки заливной горловины топливного бака:

| БЕНЗИН 50:1 МАСЛО |  |
| --- | --- |
| 1 (л):0.02 (л) |  |
| 2 (л):0.04 (л) |  |
| 3 (л):0.06 (л) |  |
| 4 (л):0.08 (л) |  |

Перед запуском двигателя покачайте топливный бак.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Не подключайте электрооборудование

до запуска двигателя.

1. Поверните рычажок топливного

клапана в положение "ВКЛ." ("ON")

2. Переключите выключатель двигателя

в положение "ПУСК" ("ON").

3. Поверните фиксирующий рычажок влево.

4. Медленно вытягивайте пусковой тросик,

пока не почувствуете сопротивление.

Затем резко потяните за тросик.

5. Возвратите фиксирующий рычажок в

исходное положение.

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

1. Перед остановкой двигателя отключите все электрооборудование.

2. Переключите выключатель двигателя

в положение "СТОП" ("STOP")

3. Поверните рычажок топливного

клапана в положение "ВЫКЛ." ("OFF")

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

1. Обмотайте провод 2-3 раза вокруг ручки.

2. Запустите двигатель.

3. Присоедините провод к электрической  розетке переменного тока.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Нажмите для переустановки предохранителя

переменного или постоянного тока.

При срабатывании предохранителя переменного или постоянного тока необходимо снизить нагрузку.

- "ВКЛ." ("ON") ② ВЫКЛ. ("OFF")

# Поиск и устранение неисправностей

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ

1. Проверьте топливо.

Поверните рычажок топливного клапана

в положение "ВКЛ." ("ON")

2. Переключите выключатель двигателя

в положение "ПУСК" ("ON")

3. Проверьте свечу зажигания.

4. Если двигатель не запускается, то проверьте, не засорены ли воздушный фильтр и топливный клапан, или же обратитесь к своему дилеру за консультацией.

СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ

1. Отвинтите свечу зажигания

2. Удалите нагар.

3. Проверьте на изменение цвета.

Нормальное состояние: цвет бронзы

4. Проверьте зазор свечи зажигания.

0.7~0.8 мм (0.028~0.031 дюйма)

0.7~0.8 мм (0.028~0.031 дюйма)

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

1. Воздушный фильтр

2. Промойте в растворе

3. Моторное масло

4. Отожмите

Никогда не запускайте

двигатель без воздушного фильтра.

ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР

1. Остановите двигатель

2. Поверните рычажок топливного

клапана в положение "ВЫКЛ." ("OFF")

3. Промойте фильтр в растворе.

1. Промойте в растворе

2. Протрите

3. Вставьте

Техническое обслуживание оборудования.

| Элементы Комментарии | Через каждые 50 часов или раз в месяц | Через каждые 150 часов или раз в 3 месяца |
| --- | --- | --- |
| Свеча зажигания: Проверка состояния Регулировка зазора и очистка Замена при необходимости | ● |  |
| Воздушный Фильтр: Очистка Замена при необходимости |  | ● |
| Топливный фильтр: Очистка Замена при необходимости |  | ● |
| Декарбонизация: Удаление нагара Проверка и регулировка у дилера |  | ● |

Обслуживание генератора должно быть выполнено только квалифицированным персоналом уполномоченных сервисных центров. Обслуживание, выполненное неквалифицированным персоналом, может стать причиной поломки инструмента и травм.

Хранение

При длительном хранении генератора необходимо выполнить ряд действий для предотвращения его повреждения.

СЛИВ ТОПЛИВА

Слейте топливо из топливного бака, топливного клапана и

поплавковой камеры карбюратора.

ДВИГАТЕЛЬ

1. Залейте приблизительно одну столовую ложку моторного масла SAE 10W30 или 15W40 через отверстие свечи зажигания.

2. С помощью ручного стартера проверните двигатель на несколько оборотов (при выключенном зажигании).

3. Потяните шнуровой стартер, пока не почувствуете сопротивление.

4. Отпустите шнуровой стартер.

5. Очистите генератор снаружи и нанесите на него ингибитор коррозии.

6. Храните генератор в чехле в сухом, хорошо проветриваемом помещении.

7. Генератор должен храниться в горизонтальном положении.

Срок службы.

При соблюдении требований указанных в данной инструкции и в гарантийном талоне, срок службы товара составляет 3 года.

Гарантийное обязательство.

На оборудование   распространяется гарантия, согласно сроку, указанному в гарантийном талоне.

Вы можете ознакомиться с правилами гарантийного обслуживания в гарантийном талоне.

# Text boxes

1.Транспортировочная ручка

2.Крышка топливного бака

3.Топливная  заслонка

4.Ручка стартера

5.Воздушная заслонка

6.Резиновые ножки

7.Предохранитель постоянного тока

8.Евро розетка на 230В

9.Выключатель

10.Предохранитель  переменного тока

11.Розетка

СТОП

ВЫКЛ.