КОМПОНЕНТ ПОМЕНЯТЬ ЗАЯВКА

| Customer | STURM! | Customer model | WM1921 |
| --- | --- | --- | --- |
| Factory | LIDA | Factory model | ML292 |
| Change from order number | RU120302WM-B |
| Изменение назначения | Клиент утверждает, что WM1921 Обмотка статора сожгли после непродолжительной работы. |
| Изменение деталей | добавить самовосстанавливающийся Термозащита между основной обмотки и второй обмотки для защиты двигателя,. . улучшить качество двигателя. Размер статора от ¢ 145X95mm в ¢ 145X107, размер ротора от ¢ 76.5X95mm в ¢ 76.5X107, но корпус двигателя является то же самое. |
| Компоненты Дис-обмена | Размер статора от ¢ 145x95, чтобы ¢ 145X107, размер ротора от ¢ 76.5X95 в ¢ 76.5X107, но корпус двигателя (LT02 В1 в разобранном виде) такой же. Но двигатель подключения рисунок отличается. Пожалуйста, обратитесь к новым рисунком двигателя подключения. |

Изменение фотографии:

| Старый двигатель, не самовосстанавливающийся Термозащита. | Новый двигатель, добавить самовосстанавливающийся Термозащита между основной обмотки и вторую обмотку |
| --- | --- |
| Старый подключения рисунок, старый работа имеет не motor connecting drawing. | Новый подключения рисунок |
| Старый электрическая схема, электрические схемы на старой руководстве не так. | Новая электрическая схема |

протокол испытания

1. Потому ЛИДА имеет не оборудование для испытания на нагрев, мы не испытывают температура двигателя повышается.

2. Использование тест

| метод испытания | Для того чтобы сравнить два качества двигателя в короткое время, мы делаем разрушительную тест, как показано ниже: Блок до впуск двигателя вентилятора и установите напряжение питания составляет около 180-200VAC, над нагрузкой. |
| --- | --- |

Тест вывод: Старый двигатель вентилятора плавится и обмотка статора становятся черными приблизительно после 20 минут разрушительной испытаний,

Новый двигатель хорошо, потому что самовосстанавливающийся тепловой выключатель может вырезать магнитный переключатель, когда обмотки статора является чрезмерной жары.

| Левая нового двигателя вентилятора, право стар двигателя. | Старый обмотки статора становится черным. |
| --- | --- |