Информационное письмо!

Тема: « Дополнение к инструкциям пользователя на бензопилы. »

Информирую в том, что в Инструкциях Пользователя ко всем бензопилам следует внести дополнительную информацию.

А именно:

В главе	 «Управление двигателем»

«ПУСК ДВИГАТЕЛЯ»

Пункт 4.  Следует поместить следующую информацию.

Вместо «Надежно удерживая пилу на земле , сильно дерните шнур стартера»

Следует читать «Обхватите переднюю ручку бензопилы левой рукой. Прижмите пилу вниз , вставив ногу в заднюю ручку. Займите устойчивое положение – пильная цень не должна касаться ни каких предметов или земли, а так же в зоне радиуса действия пилы не должно находиться никакое постороннее лицо.

Возьмите правой рукой пусковую рукоятку и плавно потяните шнур стартера, пока барабан стартера не войдет в зацепление с храповым механизмом. После этого сделайте резкие , но не длинные рывки не более 70 см для того, чтобы избежать разрыва шнура.

Никогда не накручивайте шнур вокруг руки.

Пусковую рукоятку не бросайте, а отводите вертикально так, чтобы пусковой шнур правильно намотался.

ВНИМАНИЕ! Не вынимайте полностью шнур и не выпускайте пусковую рукоятку при полностью вытянутом шнуре. Это может привести к повреждению машины.

ВНИМАНИЕ! Поломка стартера является НЕ ГАРАНТИЙНЫМ Случаем.

С Уважением,

Сервисный отдел.