Информационное письмо!

Тема: «Изменения в конструкции  УШМ AG 9512H»

В целях повышения надёжности конструкции производителем на модели УШМ AG9512H внесены изменения.

Статор поз.32 имел размеры         -       62Х48Х39.8

Новые размеры статора поз. 32    -       62Х48Х39

Ротор поз. 27   имел размеры        -        38.4Х48

Новые размеры ротора поз.27      -         38Х48

Диаметр оси ротора – старый      -          10мм

Диаметр оси ротора -  новый        -         9 мм

Количество зубьев в шестерёнках (коническая пара)

Большая шестерня поз.14

Старая – 36 зубьев

Новая   -  37 зубьев

Коническая шестерня поз. 23

Старая   -  13 зубьев

Новая    -   12 зубьев

Подшипник поз.24

Старый   -   6000

Новый    -    629

| Статор (старый) Поз 32 | Ротор (старый). Поз. 27 | Статор (новый) Поз 32 | Ротор (новый). Поз. 27 | Диаметр оси ротора(старый) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| φ62 x48 xφ39.8 | φ38.4 x48 | φ62 x48 xφ39 | φ38 x48 | 10mm |
| Коническая шестерня\большая шестерня(старые) | Коническая шестерня\большая шестерня(новые) | Bearing(old)#24 | Bearing(new)#24 | Диаметр оси ротора(новый) |
| 13 зубьев\36 зубьев | 12 зубьев\ 37 зубьев | 6000 | 629 | 9mm |

С уважением!

Калинин Игорь